УО «ГрГУ им. Я. Купалы»                                                           Код по ОКУД     (наименование   организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от “___" ________ 2016 г. № _____  в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                             Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          В.И. Качанов               _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                           П.И. Свертока            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт фойе и читального зала библиотеки (2-ой этап) учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно».

(наименование объекта)

установлено, что покрытие пола изношено, потолки не ровные, трещины в швах плит перекрытия, отслоение и трещины штукатурки стен.                                                                                                                                                _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут проводиться в эксплуатируемом здании                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:                                                                 _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян         _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	             гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                         (подпись)               (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                     ______________         П.И. Свертока _

(должность)                            (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Читальный зал (2-ой этап) |
| 1 | Заделка штраб | 100 м.п. | 0,8 |  |
| 2 | Разборка плинтуса деревянного | 100 м.п. | 0,57 |  |
| 3 | Разборка покрытия паркета | 100 м2 | 0,041 |  |
| 4 | Выравнивание основания под паркетный пол | 100 м2 | 0,041 |  |
| 5 | Восстановление разобранного паркета | 100 м2 | 0,041 |  |
| 6 | Шлифовка паркетных полов | 100 м2 | 1,24 |  |
| 7 | Шпатлевание паркетных полов | 100 м2 | 0,3 |  |
| 8 | Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза | 100 м2 | 1,24 |  |
| 9 | Устройство плинтуса ПВХ 65 мм с кабель каналом | 100 м.п. | 0,65 |  |
| 10 | Очистка стен от масляной краски | 100 м2 | 1,15 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки стен до 1м2 | 100 м2 | 0,12 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки стен до 10 мм | 100 м2 | 1,15 |  |
| 13 | Установка перфорированных уголков | 100 м | 0,61 |  |
| 14 | Шпатлевание стен | 100 м2 | 2,49 |  |
| 15 | Улучшенная окраска стен акриловыми составами | 100 м2 | 2,49 |  |
| 16 | Подшивка потолков одноуровневых гипсокартоном на металлическом каркасе | 100 м2 | 1,18 |  |
| 17 | Шпатлевание потолков | 100 м2 | 1,5 |  |
| 18 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами | 100 м2 | 1,5 |  |
| 19 | Очистка балок от известковых красок | 100 м2 | 0,1 |  |
| 20 | Герметизация примыканий гипсокартона силиконом | 100 м | 0,63 |  |
| 21 | Устройство перегородки из гипсокартона без изоляционной прокладкой толщиной 106 мм | 100 м2 | 0,052 |  |
| 22 | Усиление перегородки из гипсокартона брусом | 100 м | 0,07 |  |
| 23 | Установка пластмассовой решетки 2400х700 мм | Решетка | 1 |  |
| 24 | Демонтаж деревянного дверного блока | 100 м2 | 0,038 |  |
| 25 | Установка деревянного дверного блока до 2 м2 | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 26 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 27 | Устройство откосов из гипсокартона | 100 м2 | 0,015 |  |
| 28 | Окраска радиаторов масляной краской | 100 м2 | 0,116 |  |
| 29 | Окраска труб масляной краской | 100 м2 | 0,03 |  |
| 30 | Замена вентиляционных решёток площадью до 0,25 м2 | шт. | 4 |  |
| 31 | Устройство плинтуса потолочного из пенополистирола 60 мм | 100 м.п. | 0,52 |  |
| 32 | Установка экрана 1200х600 мм на радиаторы | шт. | 5 |  |
| Фойе |
| 33 | Заделка штраб | 100 м.п. | 0,4 |  |
| 34 | Разборка плинтуса деревянного | 100 м.п. | 0,31 |  |
| 35 | Разборка стяжки | 100 м2 | 0,012 |  |
| 36 | Выравнивание основания под паркетный пол | 100 м2 | 0,012 |  |
| 37 | Устройство покрытия пола из паркета | 100 м2 | 0,012 |  |
| 38 | Шлифовка паркетных полов | 100 м2 | 0,67 |  |
| 39 | Шпатлевание паркетных полов | 100 м2 | 0,67 |  |
| 40 | Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза | 100 м2 | 0,67 |  |
| 41 | Устройство плинтуса ПВХ 65 мм с кабель каналом | 100 м.п. | 0,31 |  |
| 42 | Очистка стен от масляной краски | 100 м2 | 1,402 |  |
| 43 | Ремонт штукатурки стен до 1м2 | 100 м2 | 0,15 |  |
| 44 | Сплошное выравнивание штукатурки стен до 10 мм | 100 м2 | 1,402 |  |
| 45 | Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе | 100 м2 | 0,187 |  |
| 46 | Смена подоконной доски пвх 500 мм | 100 м.п. | 0,035 |  |
| 47 | Устройство откосов из гипсокартона на металлическом каркасе | 100 м2 | 0,038 |  |
| 48 | Установка перфорированных уголков | 100 м | 0,862 |  |
| 49 | Шпатлевание стен | 100 м2 | 1,63 |  |
| 50 | Улучшенная окраска стен акриловыми составами | 100 м2 | 1,63 |  |
| 51 | Подшивка потолков одноуровневых гипсокартоном на металлическом каркасе | 100 м2 | 0,7 |  |
| 52 | Шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,76 |  |
| 53 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами | 100 м2 | 0,76 |  |
| 54 | Герметизация примыканий гипсокартона силиконом | 100 м | 0,1 |  |
| 55 | Установка пластмассовой решетки 1500х700 мм | Решетка | 1 |  |
| 56 | Демонтаж деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0,171 |  |
| 57 | Установка противопожарного дверного блока 2100х900мм | 100 м2 | 0,0567 |  |
| 58 | Установка противопожарного дверного блока 2300х1000мм | 100 м2 | 0,023 |  |
| 59 | Установка деревянного дверного блока 1500х2300мм | 100 м2 | 0,0345 |  |
| 60 | Установка алюминиевого дверного блока 1500х2250 мм | 100 м2 | 0,0337 |  |
| 61 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной | 100 м2 | 0,171 |  |
| 62 | Устройство откосов из гипсокартона | 100 м2 | 0,125 |  |
| 63 | Устройство плинтуса потолочного из пенополистирола 60 мм | 100 м.п. | 0,33 |  |
| 64 | Устройство поручня металлического | 100 м.п. | 0,085 |  |
| 65 | Облицовка ступеней плиткой керамической | 100 м2 | 0,091 |  |
| 66 | Разборка пола из досок | 100 м2 | 0,009 |  |
| 67 | Устройство стяжки пола | 100 м2 | 0,009 |  |
| 68 | Устройство плинтуса 100 мм из плитки керамической | 100 м.п. | 0,2 |  |

Дефектный акт составил:  инженер ООРиС                     ______________         П.И. Свертока  _                         			            (должность)                          (подпись)                 (инициалы, фамилия)