УО «ГрГУ им. Я. Купалы»                                                           Код по ОКУД     (наименование   организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2018 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 05.04.2017 № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                           Р.И. Касян

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер 			В.И. Качанов

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС 			В.В. Балагаев

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд., ЗиС		Г.Г. Гец

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

вед. инженер  ОЭЗиС			Е.Р. Буйницкая

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                         А.О. Волчкевич

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт душевого помещения

1-го этажа в общежитии № 3 по ул. БЛК, 3 в г. Гродно»

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести замену пола помещения душевой в общежитии № 3 по ул. БЛК, 3 в г. Гродно в связи с тем, что в существующем покрытие нарушена герметичность, на плитке присутствуют трещины и сколы, на канализационных трубопроводах имеется ржавчина, нарушена герметичность стыков.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии: начальник АХУ                 _____________      	Р.И. Касян

(должность)                             (подпись)               	      (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:      главный инженер                      ____________	В.И. Качанов

(должность)           	          (подпись)           	        (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС         		         ___________          	В.В. Балагаев

(должность)                      	          (подпись)              	          (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту

оборудования, ЗиС         	         ___________          	Г.Г. Гец

(должность)                      	          (подпись)              	           (инициалы, фамилия)

вед. инженер  ОЭЗиС   		         ___________          	Е.Р. Буйницкая

(должность)                      	          (подпись)              	          (инициалы, фамилия)

:                                 инженер ООРиС                         ____________ 	А.О. Волчкевич

(должность)           	          (подпись)           	          (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100м2 | 0,11 |  |
| 2 | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100м | 0,31 |  |
| 3 | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,11 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0,13 |  |
| 5 | Разборка покрытий цементных полов | 100м2 | 0,13 |  |
| 6 | Разборка оснований из бетона на гравии под полы | М3 | 1,5 |  |
| 7 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | М3 | 0,45 |  |
| 8 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из наплавляемых рулонных материалов | 100м2изо | 0,22 |  |
| 9 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100м2 | 0,22 |  |
| 10 | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке | 100м2 | 0,13 |  |
| 11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м | 0,1 |  |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0,1 |  |
| 13 | Демонтаж трапов диаметром 100 мм. | 100 приборов | 0,04 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов канализации из укрупненных узлов, изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100м | 0,1 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов канализации из укрупненных узлов, изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м | 0,1 |  |
| 16 | Установка трапов диаметром 100 мм | Комплект | 2 |  |
| 17 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 65 мм | Шт | 1 |  |
| 18 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 125 мм | Шт | 1 |  |
| 19 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | Врезка | 1 |  |
| 20 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | Врезка | 1 |  |
| 21 | Смена шарового крана диаметром до 40 мм | 100 приборов | 0,04 |  |

Составил:  инженер ООРиС				А.О. Волчкевич

(должность)		(подпись)	(инициалы, фамилия)